## Slide 1
Armado de computadoras

## Slide 2
Consigna
Detalles
Especificaciones de equipos
Entrega
Índice

## Slide 3
Consigna
1

## Slide 4
En base a lo aprendido de toda la estructura de computadoras, vamos a proceder a armar diferentes computadoras en base a necesidades de uso determinadas y compatibilidades entre sus diferentes componentes.
Vamos a armar 9 computadoras de 3 gamas diferentes (gama alta, media y baja) en donde habrá que determinar los componentes compatibles a cada uno.
Consigna

## Slide 5
Detalles
2

## Slide 6
Detalles de armado
Para el armado vamos a tener un cuadro de especificaciones donde tendremos separado.
Procesador
Placa madre
Memoria primaria
Memoria secundaria
GPU (si es que fuera necesario)
Deberemos armar
computadoras por gama, donde cada una de estas serán o compatibles con Intel o AMD.
El tercer ordenador debe ser armado a libre criterio del estudiante.

## Slide 7
Detalles
¿Por qué esta actividad?¿Sirve este ejercicio de armar computadoras?
A la hora de trabajar en un ambiente laboral, las computadoras son una parte esencial del trabajo día a día, por lo cual la habilidad de poder armar una a base de ciertas especificaciones es una habilidad necesaria para el profesional de IT.
Recordemos que para
los diferentes componentes existen ciertas características como los sockets, frecuencia y conectores, los cuales hay que tener en cuenta para la compatibilidad.

## Slide 8
Especificaciones
de equipos
3

## Slide 9
Gama baja
Los equipos considerados de gama baja generalmente son utilizados por personas que necesitan pocos requisitos. Podríamos poner el ejemplo de una persona que trabaje en una oficina con planillas de ofimática (Excel, Word, etc.) generalmente no necesitan GPU.

## Slide 10
Gama baja - Intel
Procesador | Core i3 7100
Placa madre | MSI H110M Pro-VD Plus DIMM LGA 1151
Memoria principal | Visiontek 8GB 288-Pin DDR4 2133 (PC4 17000) 900840
Memoria secundaria | Toshiba 2TB MQ04ABD200 2.5" HDD 5400RPM

## Slide 11
Gama baja - AMD
Procesador | Ryzen 3 2200g
Placa madre | ASRock A320M-HDV AM4 DDR4 HDMI USB 3.1 Type-A M.2 A320 m-ATX
Memoria ram | Crucial 8GB DDR4 3200 (PC4 25600) CT8G4DFRA32A
Memoria secundaria | Toshiba 2TB MQ04ABD200 2.5" HDD 5400RPM

## Slide 12
Gama baja
Procesador | Intel Core i5-4590 (4TA GENERACIÓN)
Placa madre | MSI Z87-G43 Socket 1150 Z87 DDR3 SATA3 USB 3.0 ATX
Memoria principal | Kingston 4GB 240-Pin DDR3 1600 KVR16N11S8/4
Memoria secundaria | Seagate Barracuda 500GB 3.5'' SATA 3 7200RPM NCQ 16MB Cache ST500DM002
Esta computadora debe ser armada a libre criterio del estudiante.

## Slide 13
Gama media
Los equipos considerados de gama media son utilizados por personas con requisitos más exigentes que la gama baja. Podríamos poner el ejemplo que se trabaje en desarrollo con herramientas ligeras (VS code, Mysql, etc.) o también para gaming con exigencias medias, pueden llevar GPU.

## Slide 14
Gama media - Intel
Procesador | AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz Quad-Core AM4 YD150XBBAEBOX
Placa madre | ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 X370 DDR4 ATX AM4
Memoria principal | Crucial 16GB Single DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) DR x8 DIMM 288-Pin CT16G4DFD8266
Memoria secundaria | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-19200) C14 Black (CMK32GX4M2A2400C14)
GPU | GeForce GT 1030 2GD4 LP OC

## Slide 15
Gama media - AMD
Procesador | Ryzen 5 2600
Placa madre | A320M Asrock
Memoria principal | F4 DDR4 2400 C17 2x8GB
Memoria secundaria | 860 Evo 1TB
GPU | GTX 1050

## Slide 16
Gama media
Procesador | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core 12-Thread AM4 Unlocked Wraith Stealth Cooler 100-100000065BOX
Placa madre | MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI AMD AM4 M.2 USB 3.2 Gen 2 DDR4 HDMI Display Port Wi-Fi ATX
Memoria principal | Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-21300) C16 - Black
Memoria secundaria | Western Digital BLACK SN850 1TB NVMe Gen4 PCIe M.2 2280 WDS100T1X0E
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition 10GB GDDR6X PCI Express 4.0 900-1G133-2530-000
Esta computadora debe ser armada a libre criterio del estudiante.

## Slide 17
Gama alta
Los equipos considerados de gama alta son aquellos que requieren las mejores prestaciones del mercado. Son utilizados para tareas que requieren mucho procesamiento, como minería de datos, big data, gaming, entre otras. Generalmente utilizan GPU.

## Slide 18
Gama alta - Intel
Procesador | Core i7-10700
Placa Madre | Asus ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
Memoria principal | G.Skill Trident Z Royal Silver 32GB (2x16GB) DDR4 3600Mhz
Memoria secundaria | Corsair Force MP600 2TB
GPU | Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti

## Slide 19
Gama alta - AMD
Procesador | ASUS ProArt X570-Creator WiFi
Placa Madre | Amd Ryzen 7 3800xt
Memoria principal | HyperX Predator DDR4 RGB 64GB Kit 3000MHz
Memoria secundaria | Samsung 860 EVO 4TB
GPU | ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti OC Edition

## Slide 20
Gama alta
Procesador | Intel Core i9-13900K 13th Gen 3 GHz 24-Core 32 Threads
Placa Madre | Asus ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
Memoria principal | Kingston Fury Beast RGB 64GB
Memoria secundaria | SAMSUNG 870 EVO 2TB
GPU | ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix OC 24Gb GDDR6X ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING
Esta computadora debe ser armada a libre criterio del estudiante.

## Slide 21
Entrega
4

## Slide 22
Entrega
Cada estudiante debe subir a su mochila del viajero un archivo del formato que prefiera (.pdf, .doc, .xls) con el detalle de los diferentes equipos que armó.